## Slide 1: CNC-Einführungskurs
*weooooowww* und *pewpewpew*

## Slide 2: Programm
Was ist eine CNC-Fräse und was kann sie?
Unsere Fräse: Die Ox CNC – Kleine Maschinenkunde
Von der Idee zum fertigen Produkt
  Projekt zeichnen
  CAM-Software: Pfade berechnen, 2D und 3D Projekte
  G-Code übermitteln: Befehle an die Fräse senden
  Wechsel in den Makerspace und Fräsen
Pew Pew Pew! – Der Laser!

## Slide 3: XYZ – Hauptsache abgekürzt
CAD «Computer Aided Design»
  AutoCAD, Fusion 360, SketchUp und ähnliche
CAM «Computer Aided Manufacturing»
  Fusion 360, Makercam, LaserWeb
CNC «Computerized Numerical Control»
  Endgerät, welches Code in Bewegungen umsetzen kann

## Slide 4: Unsere Maschinen
OpenBuilds OX CNC – Holz und evtl. Metall
Inventables X-Carve – Holz und weiches Metall
Elekslaser A3 Pro – Gravieren, Schneiden von Papier, Karton, Leder, Schaumstoff, und ähnliches weiches und dünnes Material.
Unsere 3D-Drucker!

## Slide 5: Arbeitsablauf
CAD – Entwerfen und Konstruieren
  Ergibt ein 2D (Vektorgrafik) oder 3D (Volumenkörper)
CAM – Fahrwege berechnen
  Berücksichtigt Geometrie des Werkstücks, des Modells und der Fräsanlage – oder überlässt das Denken euch.
  Ergibt eine Datei mit Befehlen
CNC – Fahrwege ausführen
  Übersetzt die Befehle in Bewegungen, Schaltet Geräte ein oder aus, Setzt Temperaturen
  Ergibt das Endprodukt

## Slide 6: CAD

## Slide 7: CAM

## Slide 8: Unser Arbeitsablauf heute
Wir entwerfen unser Design
Wir erzeugen die Fahrbefehle dazu
Wir senden die Fahrbefehle an unsere Fräse
Wir freuen uns über unser fertiges Produkt

## Slide 9: Entwerfen / Konstruieren
2D – Inkscape
  T¨ürschild, Puzzle, Landkarte, Schneidbrett, Dog®, Zahnrad, Schlüsselbrett
  Form und Gravur
3D – Fusion 360
  Volumenkörper: Höhenreliefs, Skulpturen, Modellflugzeug, V-Carve, Gussformen
  Nur Form

## Slide 10: Inspiration gefällig?
Google: «cnc project», «slicer for fusion»

## Slide 11: Inkscape
Zeichnen mit geraden Linien, Kurven, Bezier
SVG-Dateien können integriert werden – google mit filetype:svg
Verwendet verschiedene Farben um Reihenfolgen zu markieren
Egal welche Stiftdicke ihr wählt – am Schluss zählt die Mittellinie
Ziel: *.svg Datei

## Slide 12: Fahrwege berechnen
MakerCAM - http://www.makercam.com/
PyCAM
Fusion360
LaserWeb

## Slide 13: MAkercam
Follow my lead…

## Slide 14: Fahrwege simulieren
Diverse Möglichkeiten.
CAMotics: https://camotics.org/
Integriert in Fusion 360 – mit Kollisionserkennung!

## Slide 15: Fahrwege absenden
Universal G-Code Sender
  http://winder.github.io/ugs_website/#universal-gcode-sender

## Slide 16: Bitte Vorsicht

## Slide 17: Fertig Theorie
Jetzt gits Praxis!